MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliação Prefeitura Municipal

Endereço: Rua João Castilho, nº 111, Centro, Tunápolis - SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tunápolis

Data: 28/01/2021

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	2

2. SERVIÇOS PRELIMINARES	2

3. AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA	3

3.1 SISTEMA ESTRUTURAL	3

3.1.1 Fundações	3

3.1.2 Vigas baldrames	3

3.1.3 Pilares	3

3.2 ELEMENTOS DIVISÓRIOS	3

3.3 VERGAS E CONTRA VERGAS	4

3.4 ESQUADRIAS	4

3.4.1 Portas	4

3.4.2 Janelas	4

3.5 Forro	5

3.6 TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES	5

3.7 SOLEIRAS E PEITORIS	5

3.8 PINTURA	5

3.9 PAVIMENTAÇÕES	6

3.10 LOUÇAS E METAIS	6

3.10.1 Lavatórios	6

3.10.2 Bacia Sifonada	6

3.10.3 Metais Sanitários	7

3.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	7

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7

4. CONCLUSÃO DA OBRA	7

4.1. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA	8

5. OBSERVAÇÕES GERAIS	8

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial regerá a contratação de empreiteira para serviços de Ampliação da Prefeitura Municipal de Tunápolis - SC. A obra será contemplada com construção de três salas novas e um banheiro. A obra será na Prefeitura Municipal de Tunápolis, localizado na Rua João Castilhos, nº 111, Centro, no Município de Tunápolis – SC.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

A empresa vencedora da licitação deverá realizar a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e apresentar ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis.

Placa de Obras – A empresa executora deverá manter, em local visível e de destaque da obra, durante todo o período de execução, a Placa de Obra, modelo da CAIXA/Gestor. A placa deve ter a dimensão mínima de 2,00 m X 1,25 m e deve ser igual ou maior que a maior placa do canteiro de obras. O Proponente deve observar o Manual Visual de Placas e Adesivo de Obras da CAIXA, disponível no sítio www.caixa.gov.br (Downloads/Gestão Urbana).

3. AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA

# 3.1 SISTEMA ESTRUTURAL

## 3.1.1 Fundações

Devido a obra ser o fechamento do pavimento subsolo as fundações já estão executadas.

## 3.1.2 Vigas baldrames

Devido a obra ser o fechamento do pavimento subsolo as vigas baldrames já estão executadas.

## 3.1.3 Pilares

A empresa vencedora da licitação devera executar os pilares utilizando concreto usinado com Fck 25 Mpa ou maior, com a seção transversal nas dimensões de 14 x 30 cm e ferragem conforme especificado em projeto.

# 3.2 ELEMENTOS DIVISÓRIOS

A empresa vencedora da licitação deverá executar as paredes da ampliação, conforme projeto arquitetônico, com blocos de concreto (19x39x14cm), deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de assentamento com traço de 1:2:8 (cimento:cal:areia), nas paredes externas serão revestidas com chapisco, emboço e reboco, já nas paredes internas ainda será aplicada uma demão de massa corrida.

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados.

# 3.3 VERGAS E CONTRA VERGAS

A empresa vencedora da licitação deverá executar nas janelas verga e contra verga, com comprimento de 30 cm de cada lado maior que o vão aberto na parede. Assim como verga nos vão destinados a portas, com comprimento de 30 cm de cada lado maior que o vão das portas.

# 3.4 ESQUADRIAS

## 3.4.1 Portas

A empresa vencedora da licitação deverá executar as portas externas, 03 (três) unidades, em vidro, incolor, temperado, espessura de 10 mm, conforme as dimensões de projeto. As portas internas deverão ser executadas, 03 (três) unidades de abrir, madeira semi oca e 01 (uma) unidade, de correr, madeira semi oca, conforme as dimensões de projeto.

## 3.4.2 Janelas

A empresa vencedora da licitação deverá executar 06 (seis) janelas, em alumínio, com tratamento anti-corrosão na cor branca, do tipo de correr, com vidros incolor, translúcido, temperado, espessura de 4 mm, com as dimensões descritas em projeto. Também, executar 07 (sete) janelas, em alumínio, com tratamento anti-corrosão na cor branca, do tipo maxim ar, com vidros incolor, translúcido, temperado, espessura de 4 mm, conforme as dimensões de projeto em anexo.

# 3.5 Forro

A empresa vencedora da licitação deverá executar o forro das salas com gesso acartonado, devera fica acabado pronto para recebimento da pintura, assim como o rodaforro em gesso.

# 3.6 TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES

PAREDES: A argamassa de assentamento das 5 primeiras fiadas de tijolos que formam as paredes do pavimento único deverá conter aditivo hidrofugante na proporção de 1:15 litros de água.

PISOS: Todos os pisos em contato com o aterro interno terão seus lastros e contra pisos executados com aditivo hidrofugante.

# 3.7 SOLEIRAS E PEITORIS

As soleiras nas portas internas serão com o mesmo piso cerâmico especificado para o restante da edificação. Nas externas serão com pedra de granito polido de 15cm de modelo e cor a ser escolhido pela fiscalização da obra.

Os peitoris de janelas deverão ser providos de pingadeiras do mesmo granito polido das soleiras, de 17 cm, assentados com um leve caimento para que a água escoe protegendo as paredes de futuras infiltrações.

# 3.8 PINTURA

A empresa vencedora da licitação deverá executar a pintura das alvenarias, com uma demão de fundo selador, a fim de selar e dar preenchimento nos poros do emboço, nas paredes externas aplicar duas demãos de tinta acrílica nas paredes, sendo realizada a pintura de uma faixa do chão até a altura de 1,20 m, na cor verde claro. As paredes internas serão aplicadas uma demão e fundo selador e duas demãos de tinta acrílica, na cor branca.

As portas em madeira receberam uma demão de fundo selador e posterior pintura com duas demãos de tinta esmalte semibrilho, na cor verde claro.

# 3.9 PAVIMENTAÇÕES

PISOS: deverá ser executada uma camada de brita n º 02 com espessura de 3 cm em toda extensão do piso, colocado malha pop com ferragem de bitola de 4,3 mm e espaçamento de 15x15 cm. Realizar a concretagem do piso com espessura mínima de 5 cm utilizando concreto usinado com Fck 20 Mpa realizando o perfeito nivelamento e desempeno do piso.

CONTRAPISO: deverá ser realizada uma camada de contra piso com espessura de 2 cm em concreto para nivelar e eliminar as irregularidades do piso.

REVESTIMENTO: O piso será revestido em placas cerâmica com dimensões 60cmx60cm, na cor branca, PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi na cor branca com especificação indicada pela modelo referência.

RODAPÉS: Será utilizado Rodapé cerâmico pronto de fábrica 7,0 cm com argamassa colante. A execução da junção entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita a completa limpeza do canto formado.

# 3.10 LOUÇAS E METAIS

## 3.10.1 Lavatórios

O lavatório será de louca na cor branca, de marca reconhecida no mercado da construção civil, de 1º linha, serão providos de válvulas de saída em metal cromado, e ligados com sifões tipo sanfonados, conectado as tubulações de esgoto embutidas nas paredes até a caixa sifonada, interna; e posteriormente ao tubo PVC, e, este ligado direto à caixa de inspeção externa (em alvenaria e com tampa de concreto); e por fim a rede de tratamento de esgoto.

## 3.10.2 Bacia Sifonada

A bacia sanitária será de louca na cor branca, de marca reconhecida no mercado da construção civil, de 1ª linha. As bacias sanitárias terão os tubos de tomada na bitola 100mm para acoplamento na louça. O assentamento das bacias será feito com anel de cera com guia e fixados com parafusos específicos para louças sanitárias. O sistema de descarga será com caixa acoplada. Nas bacias sanitárias para PNE, utilizar assento, respeitando as prescrições da NBR9050. Todos os aparelhos e acessórios para Portadores de Necessidades Especiais deverão ser instalados respeitando as prescrições da NBR9050. Deverão ser colocadas de forma que a tampa, quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-se na posição aberta. Após afixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material do rejunte do piso.

## 3.10.3 Metais Sanitários

a) Registros de gaveta: Cada compartimento que for abastecido com água fria receberá um registro de gaveta, com canopla cromada, de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da construção civil (1ª linha).

b) Torneiras: Serão metálicas e cromadas, com acionamento por pressão com regulagem de fluxo de água, de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da construção civil (1ª linha).

# 3.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

Conforme projetos em anexo.

# 3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Conforme projetos em anexo.

4. CONCLUSÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue concluída, limpa e livre de qualquer entulho decorrente da sua construção e realizada a remoção de todo entulho e sobras de materiais decorrentes da obra, que se encontram sobre a pista e áreas adjacentes a obra.

# 4.1. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA

O recebimento de uma obra constitui-se de uma decisão global, representando, pois, a sua integral aceitação, ressalvados os dispositivos legais quanto à responsabilidade civil.

Após a conclusão das obras deverá ser realizada vistoria pela equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Tunápolis, que deverá conceder termo de recebimento provisório caso a obra esteja com condições de recebimento parciais. Estando a obra ou serviço completamente concluído e a contento, deve ser então, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. Após a entrega das obras à Prefeitura Municipal de Tunápolis, esta se tornará responsável pela manutenção do pavimento e da sinalização viária, salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsável pela execução. É de suma importância a conservação adequada dos sistemas, visto que sem a mesma os mesmos poderão entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento. A empresa ou responsável pela execução das obras deverá providenciar planta cadastral (”as built”), devendo encaminhar cópia a Prefeitura Municipal de Tunápolis.

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

- As ruas que tiverem seus serviços de pavimentação iniciados deverão ser finalizadas até iniciarem frentes de trabalho em outras ruas, aceitando-se a execução de no máximo duas ruas concomitantemente;

- Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade;

- Todos os funcionários deverão usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados para as tarefas que desempenharem;

- Deverão ser tomados cuidados especiais com a organização e a limpeza do canteiro de obras, de maneira que os materiais não sejam colocados em locais inadequados, de forma a atrapalhar o rendimento do serviço e ocasionar acidentes;

- A empresa contratada se responsabilizará pela sinalização da via, enquanto em obras, a fim de evitar acidentes de trânsito, danos a veículos e às vidas, garantindo a segurança da via.

- Todos os quantitativos indicados no orçamento, não eximem a firma de efetuar sua própria medição;

- Por tratar-se de empreitada global, deverão ser executados todos os serviços previstos no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, incluindo-se materiais e mão-de-obra, sem direito a suplementação de recursos não previstos nos serviços indicados.

- A empresa executora deverá afixar placa de obra e apresentar no início dos serviços ART- Anotação de Responsabilidade Técnica de execução de obra, ao Departamento de Engenharia Civil da Prefeitura Municipal de Tunápolis;

- Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada oficialmente à empresa executora, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena de retenção de pagamento;

- Ao final das obras, antes da liberação da última parcela, a empresa contratada deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal da Obra, a CND - Certidão Negativa de Débitos da Obra para com o INSS ou retenção do INSS em nota fiscal, sob pena de retenção de pagamento dos serviços.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Será fornecido ao contratado um jogo completo e aprovado dos projetos e do memorial descritivo dos serviços a serem executados na obra. Em caso de divergências entre as medidas em escalas ou cotadas, deverá ser comunicado imediatamente ao Engenheiro responsável pelo projeto, para dirimir as dúvidas.

Todas as solicitações deverão sempre ser encaminhadas por escrito.

Haverá permanentemente na obra um jogo completo das plantas aprovadas, memorial descritivo e das ARTs de Projeto e Execução.

Tunápolis, SC, 28 de janeiro de 2021.

________________________________________

Leonardo Ives Massing Moreira

Engenheiro Civil - CREA-SC 140.221-0

Responsável Técnico