MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Centro Poliesportivo Municipal

Endereço: Avenida Cerro Largo, Centro, Tunápolis - SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tunápolis

Data: 21/09/2020

Sumário

1 APRESENTAÇÃO	2

2 SERVIÇOS PRELIMINARES	2

3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3

3.1 INTRODUÇÃO AO PROJETO	3

3.2 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	3

3.3 GEOMETRIA	4

4. PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5

4.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	5

4.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS	5

4.3. CONCEPÇÃO DO SISTEMA	5

4.5. TUBULAÇÃO........................................................................................................6

5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO – PAVIMENTAÇÃO	6

5.1. GENERALIDADES	6

5.2. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7

5.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	7

5.2.2. CAMADA DE MACADAME SECO	7

5.2.3. CAMADA DE BRITA GRADUADA	7

5.2.4. IMPRIMAÇÃO	8

5.2.5. PINTURA DE LIGAÇÃO	8

5.2.6. REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO	8

5.3 CONTROLE TÉCNOLOGICO DO C.B.U.Q	9

6. PASSEIOS	9

7. CAMPO DE FUTEBOL SETE	10

7.1. DRENAGEM DO CAMPO	10

8. QUADRA DE VÔLEI DE AREIA	12

9. QUADRA DE TÊNIS	13

10. CONCLUSÃO DA OBRA	14

10.1. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA	14

11. OBSERVAÇÕES GERAIS	14

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

1 APRESENTAÇÃO

O presente memorial regerá a contratação de empreiteira para serviços de obras para a construção do Centro Poliesportivo Municipal. A obra será contemplada com uma pista atlética, em pavimento asfáltico, campo de futebol sete, em grama natural, quadra de vôlei de areia e uma quadra de tênis, com piso em concreto polido. A obra se realizara no atual Centro Esportivo Municipal, localizado na Avenida Cerro Largo, nº 734, Centro, no Município de Tunápolis – SC.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

A empresa vencedora da licitação deverá realizar a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e apresentar ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis.

A empresa deverá realizar o serviço de locação topográfica do empreendimento devendo o trecho da via a ser pavimentada, devidamente, estaqueado e prevendo o encaixe perfeito do pavimento com os acessos do empreendimento, assim como com as quadras poliesportivas e ao espaço verde da obra.

Placa de Obras – A empresa executora deverá manter, em local visível e de destaque da obra, durante todo o período de execução, a Placa de Obra, modelo da CAIXA/Gestor. A placa deve ter a dimensão mínima de 2,40 m X 1,20 m e deve ser igual ou maior que a maior placa do canteiro de obras. O Proponente deve observar o Manual Visual de Placas e Adesivo de Obras da CAIXA, disponível no sítio www.caixa.gov.br (Downloads/Gestão Urbana).

3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

# 3.1 INTRODUÇÃO AO PROJETO

O presente projeto teve como base as prescrições do Setor de Engenharia do Município de Tunápolis e os manuais de obras rodoviárias do DNIT para a execução de pavimentação asfáltica de um trecho com área de 1.560,00 m². Para um dimensionamento considerou-se neste memorial a largura da faixa da pista de caminhada igual a 6,00 m. Para o dimensionamento do pavimento foi adotado o tráfego de 1X105 solicitações do eixo padrão para um horizonte de projeto de 10 anos.

# 3.2 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

O dimensionamento do pavimento foi realizado de acordo com o Método de Dimensionamento de Pavimento Flexível (DNER/1966) adotado pelo DNIT. De acordo com os estudos geotécnicos, foi adotado como 12 o Índice de Suporte Califórnia (CBR) do solo local (sub-leito).

As camadas foram determinadas seguindo a IP 05 – PMSP, conforme apresentado na Figura 1, sendo que o número de repetições do eixo padrão foi considerado como sendo 1x10 5 solicitações do eixo padrão.

FIGURA 01: Ábaco de dimensionamento

De acordo com o disposto na Figura 1, a espessura total (equivalente) do pavimento é de 29 cm. Obteve-se assim as seguintes espessuras de camadas:

- Revestimento (CBUQ): 4,0cm

- Base (Brita graduada simples): 10,0cm

- Sub-base (Macadame seco): 15,00cm

Em locais onde o solo não apresentar a resistência especificada em projeto, deverá ser feita remoção do mesmo e recomposto com material de qualidade igual ou superior a especificada. A remoção deverá ser feita no mínimo 40,00 cm e a recomposição deverá ser feita com energia de compactação igual a 100% PN (Proctor Normal).

# 3.3 GEOMETRIA

A geometria da pista segue o que está apresentado no projeto de pavimentação. A faixa de rolamento deverá ter declividade de 1% para a borda interna da pista. As demais dimensões seguem o apresentado no projeto final de engenharia, tanto por suas dimensões como por suas elevações e declividades.

4. PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

# 4.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

As áreas em questão podem ser consideradas como área urbana e com ocupação baixa, para quaisquer efeitos de dimensionamento.

# 4.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os principais fatores que influenciam na correta determinação dos sistemas de drenagem são: a área das bacias de contribuição, a intensidade das chuvas, o período de retorno das chuvas, o relevo e o tipo e intensidade de ocupação do local. A adequada utilização destes fatores fornecerá os subsídios necessários para o correto dimensionamento do sistema de drenagem pluvial.

# 4.3. CONCEPÇÃO DO SISTEMA

O sistema foi concebido visando à drenagem da via para o lançamento das águas no riacho adjacente ao empreendimento.  A captação será feita através da instalação de bocas de lobo e  tubulação pré-moldada, de concreto,  conduzidas a respectivas ligações e despejadas no riacho conforme apresentado em projeto.

Antes da execução dos serviços de pavimentação deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial que devem estar de acordo com o projeto anexo.  A drenagem pluvial compreende os serviços de escavação mecânica das valas, assentamento dos tubos, reaterro das valas e construção das bocas de lobo.

As valas deverão obedecer rigorosamente o projeto no que se refere ao diâmetro dos tubos. Após a abertura das valas deverão ser lançados os tubos com declividade mínima de 1,0% sendo os mesmos aterrados com material cuja capacidade de suporte seja adequada ao fim a que se destina e apiloados em camadas sucessivas de 20,00 centímetros.

O sentido normal das escavações será sempre de jusante para montante. A reposição da terra na vala será executada da seguinte forma: deverá ser colocado material de granulometria fina de cada lado dos tubos, o qual irá sendo cuidadosamente apiloado. Até a altura de 60,0 centímetros acima da tubulação é recomendado que a compactação seja feita nas laterais para evitar danos aos tubos. Para a perfeita compactação, o solo deverá estar na umidade ótima e ser executada em camadas de 20,0 centímetros.

A drenagem será executada conforme normas e especificações técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas técnicas e conforme prescrições do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis, levando-se em consideração a bacia hidrográfica da região, bem como fatores climatológicos para a região designados em projeto.

4.4. BOCAS DE LOBO

As caixas coletoras com boca de lobo deverão ser executadas com tijolos de maciço ou blocos de concreto, formando parede com espessura de 10,0 centímetros. Deverão ser rebocadas internamente, tendo no fundo uma camada de 5,0 centímetros de brita Ø ¾” e camada de 10,0 centímetros em concreto armado traço 1:4. O fechamento será feito com grelha de ferro fundido, com as dimensões de 30x90 cm.

A boca-de-lobo será revestida internamente com massa única. As dimensões internas da boca de lobo serão de acordo com a tubulação coletora, sendo no mínimo de 50 x 70 cm internamente.

## 4.5. TUBULAÇÃO

A tubulação empregada será do tipo tubular de concreto e terá o diâmetro interno de acordo com os projetos. Os tubos adotados são peças de 1,00 metro de comprimento, de concreto simples, classe CA-2, encaixe tipo macho fêmea e devem obedecer as exigências da ABNT.

O rejuntamento dos tubos de concreto deverá ser feita mediante utilização de argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO – PAVIMENTAÇÃO

# 5.1. GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições e critérios que orientarão os serviços de execução da Pavimentação Asfáltica. Os serviços de pavimentação somente serão realizados após a execução da terraplanagem, implantação da drenagem pluvial. Todos os serviços indicados deverão seguir o prescrito no Manual de Pavimentação do DNIT. Onde estas especificações não forem aplicáveis, deverão ser seguidas primeiramente as especificações de serviço do DNIT, as normas das concessionárias e as normas da ABNT.

# 5.2. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

O terreno deverá ser regularizado e compactado com o auxílio de caminhão tanque, moto niveladora e rolo pé de carneiro, devendo ser molhado (para atingir a umidade ótima para compactação), escarificado, gradeado e posteriormente compactado. Estes serviços devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificação de serviço DNIT 137/2010-ES Pavimentação – Regularização do sub-leito, e para os casos onde esta não for aplicável a DER-SC-ES-P-01/92 – Regularização do Subleito.

5.2.2. CAMADA DE MACADAME SECO

A camada de macadame seco será executada conforme as espessuras determinadas em projeto, sendo composta de camada de rachão e brita graduada para travamento.

Será executada com o uso de moto niveladora, rolo liso e caminhão tanque. Estes serviços devem seguir o prescrito na Especificação de serviço DER-SC-ES-P-03/92 –Camada de Macadame Seco.

5.2.3. CAMADA DE BRITA GRADUADA

A camada de brita graduada será executada conforme as espessuras determinadas em projeto, sendo composta de brita graduada. Deverá ser utilizada a Faixa Granulométrica “A” do DNIT. Será executada com o uso de moto niveladora, rolo liso e caminhão tanque. Estes serviços devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificação de serviço DNIT 141/2010– Pavimentação - base estabilizada granulometricamente, e para os casos onde esta não for aplicável a DER-SC-ES-P-02/92 – Camadas Estabilizadas Granulo metricamente.

5.2.4. IMPRIMAÇÃO

A imprimação consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por função proporcionar o fechamento e impermeabilização das camadas de suporte. O material utilizado para a imprimação é derivado do petróleo, conhecido como asfalto diluído CM - 30, a taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 1,20 litros/m². Estes serviços devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificação de serviço DNIT 144/2012 - Pavimentação – Imprimação com ligante asfáltico convencional, e para os casos onde esta não for aplicável a DER-SC-ES-P-04/92 – Pinturas Asfálticas.

5.2.5. PINTURA DE LIGAÇÃO

A pintura de ligação consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base, e tem por função proporcionar a ligação entre a camada de base e a capa de rolamento (C.B.U.Q.). O material utilizado para a pintura de ligação é derivado do petróleo, conhecido como emulsão asfáltica RR-2C, a taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0,5 litros/m². Estes serviços devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificação de serviço DNIT 145/2012 – Pavimentação - Pintura de Ligação com ligante asfáltico convencional, e para os casos onde esta não for aplicável a DER-SC-ES-P-04/92 – Pinturas Asfálticas.

5.2.6. REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO

Concreto asfáltico é um revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pintura de ligação). Deverá ser empregado como material betuminoso o cimento asfáltico de petróleo (CAP-50/70).

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de pó, matérias orgânicas ou outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de partículas lamelares ou chatas. O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas partículas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de argila ou outra substâncias nocivas. O teor de asfalto será determinado através do projeto do concreto asfáltico que deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Tunápolis antes da execução das obras, como segue: • Camada de CAUQ para faixa de rolamento, com o uso da Faixa “C” do DNIT. Estes serviços devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificação de serviço DNIT 031/2006 – Pavimentos flexíveis - Concreto Asfáltico, e para os casos onde esta não for aplicável a DER- SC-ES-P-05/92 – Camada de Mistura Asfáltica Usinada à Quente.

Visual de Placas e Adesivo de Obras da CAIXA, disponível no sítio www.caixa.gov.br (Downloads/Gestão Urbana).

# 5.3 CONTROLE TÉCNOLOGICO DO C.B.U.Q

A empresa vencedora da licitação deverá apresentar ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis Laudos Técnicos, devidamente assinados por profissional habilitado, com o controle tecnológico dos corpos de prova do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q). Conforme descrito no manual do DNIT IPR - 719 sobre controle de qualidade.

# 6. PASSEIOS

Após a regularização e apiloamento manual do terreno nos locais onde serão executadas as calçadas, deverá ser executado um lastro de brita com espessura de 3 cm e contrapiso com 5 cm de espessura em concreto, desempenado.

As calçadas serão rebaixadas junto as travessias de pedestres, não sendo permitido a ocorrência de desnível entre o término do rebaixamento da calçada e a via. Os rebaixamentos das calçadas serão na direção do fluxo de pedestres e terão inclinação constante de 8,33%, conforme detalhe em projeto. Os rebaixamentos de calçadas situados em lados opostos da via deverão estar alinhados entre si.

7. CAMPO DE FUTEBOL SETE

O campo de futebol sete deverá ser locado, conforme o projeto em anexo, através dos serviços de topografia com as dimensões oficiais,  sendo as dimensões internas 35,00 m (trinta e cinco metros) de largura  X 55,00 m (cinquenta e cinco metros) de comprimento. Com a locação dos alambrados nas laterais a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) da linha lateral do campo, com altura de 2,00 m (dois metros) e distantes 1,50 m (um metros e cinquenta centímetros) das linhas de fundo do campo, com altura de 5,60 m (cinco metros e sessenta centímetros).

7.1. DRENAGEM DO CAMPO

A drenagem será realizada com a abertura de vala para a drenagem, colocação de manta geotêxtil, uma camada de revestimento com  material britado (brita nº1), tubo de drenagem, corrugado, perfurado, em PEAD, com espessuras de 100 mm nos ramais terminais e 160 mm  nos ramais principais. Preenchimento com a pedra britada, envelopamento da manta geotêxtil, camada de areia média, espessura de 10 cm e reaterro com terra, com camada de no mínimo de 10 cm. A empresa deverá seguir os dados do projeto em anexo. O sistema de drenagem será ligado a rede de drenagem pluvial para o encaminhamento das águas pluviais ao riacho.

Figura nº 2: esquema de drenagem do campo de futebol sete.

7.2. NIVELAMENTO DO CAMPO

Após a execução da drenagem deverá ser realizado o nivelamento do campo com o preenchimento de material de granulometria fina,  terra,  afim de deixar a superfície completamente nivelada para o replantio da grama e destinada a prática esportiva.

7.3. GRAMA DO CAMPO

Após finalizado os serviços de drenagem e nivelamento do campo, deverá ser executado a plantio da grama, do tipo esmeralda, com a peças de leivas.

7.4 COMPLEMENTOS DO CAMPO

As goleiras e demais complementos para a atividade no campo já são existentes na Comissão Municipal de Esporte (CME) do Município de Tunápolis – SC.

7.5 ILUMINAÇÃO

O Atual Centro Esportivo Municipal já possui iluminação para as praticas esportivas.

8. QUADRA DE VÔLEI DE AREIA

A quadra de vôlei deverá ser locada, conforme o projeto em anexo, através dos serviços de topografia com as dimensões oficiais,  sendo as dimensões internas 16,00 m (dezesseis metros) de comprimento  X 8,00 m (oito metros) de largura. Com a locação dos alambrados nas laterais a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) das linhas laterais da quadra, com altura de 2,00 m (dois metros) e distantes 3,00 m (três metros) das linhas de fundo da quadra de vôlei de areia, com altura de 2,00 m (dois metros).

8.1. TERRAPLANAGEM DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA

A terraplanagem da quadra de vôlei de areia deverá ser realizada, com o auxilio dos serviços de topografia, de forma a garantir no nivelamento final o perfeito encaixe da quadra com as áreas de acessos da mesma.

8.2. PISO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA

Após o nivelamento do greide de projeto da quadra de vôlei de areia, será realizado o serviços de preenchimento e nivelamento com areia branca, com espessura de 30 cm na camada de acabamento.

8.3. COMPLEMENTOS DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA

As fitas de demarcação de quadra e a rede divisória de quadra, assim como materiais esportivos complementares para a atividade esportiva da quadra, estão incluso no orçamento da obra, devendo ficar perfeitamente colocados conforme o projeto em anexo. Sob a supervisão da Comissão Municipal de Esporte (CME) do Município de Tunápolis – SC.

8.4 ILUMINAÇÃO

O Atual Centro Esportivo Municipal já possui iluminação para as praticas esportivas.

9. QUADRA DE TÊNIS

A quadra de tênis deverá ser locada, conforme o projeto em anexo, através dos serviços de topografia com as dimensões oficiais,  sendo as dimensões internas 23,81 m (vinte e três metros e oitenta e um centímetros) de comprimento X 10,97 m (dez metros e noventa e sete centímetros). Com a locação dos alambrados nas laterais a 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) das linhas laterais da quadra de tênis, com altura de 2,00m (dois metros) e distantes 4,00 m (quatro metros) das linhas de fundo da quadra, com 2,00m (dois metros) de altura.

O local da quadra de tênis deverá ser nivelado e compactado, após deve ser feito a colocação da lona plástica preta, espessura de 150 micras. Ainda a colocação de uma lastro de brita nº 2, com espessura de 3 cm, a colocação de tela de aço soldada nervurada, Q-92.

A concretagem se realizará com concreto usinado, com espessura de 10 cm, classe de resistência Fck= 20Mpa, nivelado e desempenado. E para o acabamento será realizado o polimento da superfície de concreto. Conforme projeto em anexo.

Deverá ser executado junto as bordas do piso as sarjetas de drenagem em concreto, conforme projeto em anexo.

9.1 PINTURA DA QUADRA

A pintura da quadra será realizada após a perfeita secagem do concreto e realização dos cortes de dilatação. Será aplicado uma demão de primer epóxi no piso, devendo se ter o cuidado para não contaminar a execução do mesmo. Depois de pronta a aplicação do primer será feita a pintura da área interna da quadra com tinta epóxi, na cor azul, as áreas externas a quadra serão pintadas com tinta epóxi, na cor verde  e as linhas de demarcação da quadra na cor branca.

9.2 ILUMINAÇÃO

O Atual Centro Esportivo Municipal já possui iluminação para as praticas esportivas.

10. CONCLUSÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue concluída, limpa e livre de qualquer entulho decorrente da sua construção e realizada a remoção de todo entulho e sobras de materiais decorrentes da obra, que se encontram sobre a pista e áreas adjacentes a obra.

# 10.1. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA

O recebimento de uma obra constitui-se de uma decisão global, representando, pois, a sua integral aceitação, ressalvados os dispositivos legais quanto à responsabilidade civil.

Após a conclusão das obras deverá ser realizada vistoria pela equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Tunápolis, que deverá conceder termo de recebimento provisório caso a obra esteja com condições de recebimento parciais. Estando a obra ou serviço completamente concluído e a contento, deve ser então, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. Após a entrega das obras à Prefeitura Municipal de Tunápolis, esta se tornará responsável pela manutenção do pavimento e da sinalização viária, salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsável pela execução. É de suma importância a conservação adequada dos sistemas, visto que sem a mesma os mesmos poderão entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento. A empresa ou responsável pela execução das obras deverá providenciar planta cadastral (”as built”), devendo encaminhar cópia a Prefeitura Municipal de Tunápolis.

11. OBSERVAÇÕES GERAIS

- As ruas que tiverem seus serviços de pavimentação iniciados deverão ser finalizadas até iniciarem frentes de trabalho em outras ruas, aceitando-se a execução de no máximo duas ruas concomitantemente;

- Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade;

- Todos os funcionários deverão usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados para as tarefas que desempenharem;

- Deverão ser tomados cuidados especiais com a organização e a limpeza do canteiro de obras, de maneira que os materiais não sejam colocados em locais inadequados, de forma a atrapalhar o rendimento do serviço e ocasionar acidentes;

- A empresa contratada se responsabilizará pela sinalização da via, enquanto em obras, a fim de evitar acidentes de trânsito, danos a veículos e às vidas, garantindo a segurança da via.

- Todos os quantitativos indicados no orçamento, não eximem a firma de efetuar sua própria medição;

- Por tratar-se de empreitada global, deverão ser executados todos os serviços previstos no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, incluindo-se materiais e mão-de-obra, sem direito a suplementação de recursos não previstos nos serviços indicados.

- A empresa executora deverá afixar placa de obra e apresentar no início dos serviços ART- Anotação de Responsabilidade Técnica de execução de obra, ao Departamento de Engenharia Civil da Prefeitura Municipal de Tunápolis;

- Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada oficialmente à empresa executora, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena de retenção de pagamento;

- Ao final das obras, antes da liberação da última parcela, a empresa contratada deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal da Obra, a CND - Certidão Negativa de Débitos da Obra para com o INSS ou retenção do INSS em nota fiscal, sob pena de retenção de pagamento dos serviços.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Será fornecido ao contratado um jogo completo e aprovado dos projetos e do memorial descritivo dos serviços a serem executados na obra. Em caso de divergências entre as medidas em escalas ou cotadas, deverá ser comunicado imediatamente ao Engenheiro responsável pelo projeto, para dirimir as dúvidas.

Todas as solicitações deverão sempre ser encaminhadas por escrito.

Haverá permanentemente na obra um jogo completo das plantas aprovadas, memorial descritivo e das ARTs de Projeto e Execução.

Tunápolis, SC, 08 de Abril de 2021

Leonardo Ives Massing Moreira

Engenheiro Civil - CREA-SC 140.221-0

Responsável Técnico